## Slide 1: Vibrerande och bullrande verktyg

## Slide 2: Vibrationer och buller
Vibrerande och bullrande verktyg förekommer vid för- och efterarbete till svetsning, t.ex.
  Slipning
  Slaggning
  Riktning
Risk för skador
  Hörselskador och vibrationsskador kommer gradvis och märks kanske först efter flera år
  Viktigt att känna till och vara uppmärksam på symptom
  Arbeta så att risken för skador minimeras

## Slide 3: Minska buller och vibrationer
Köp in och använd maskiner som vibrerar och bullrar så lite som möjligt.
Underhåll maskinerna så att det inte blir obalanser som skapar vibrationer
Hörselskydd skyddar mot buller
Planera arbetet – minska behovet av slipning, slaggning och riktning, t.ex.
  Måste svetsen slipas? Kan svetsfogen döljas så att slipning inte behövs?
  Svetsa med lägre strömstyrka – finare svetsfog, mindre behov av slipning
  Styr trådmatningshastigheten vid MIG/MAG, undvik sprut t ex vid hörn
Ljudabsorbenter minskar spridning av ljud till andra

## Slide 4: Vibrationer
Risk för skada om man arbetar med vibrerande verktyg
  Ju mer verktygen vibrerar desto större risk
  Ju längre arbetet pågår desto större risk
  Skadan kan förvärras med tiden och går inte att bota – var uppmärksam på symptom!!
  Om man undviker arbete med vibrerande verktyg kommer skadan inte att förvärras
Vibrationsskada kan innebära
  Domningar och sämre känsel i fingrar och händer
  Sämre motorik
  Fumlighet
  ”Vita fingrar”

## Slide 5: Undvik vibrationsskador genom att …
Använd maskiner som vibrerar så lite som möjligt – nya lågvibrerande maskiner finns!
Arbeta på rätt sätt, t.ex.
  Låt maskinen göra jobbet! Håll stadigt, men utan att trycka, dra eller krama om verktyget i onödan, så minskar överföringen av vibrationer till handen.
  Arbeta i naturliga kroppsställningar
  Håll aldrig i slagmejsel under själva arbetet
  Pauser och omväxlande arbetsuppgifter utan vibrationer
Undvik kombinationen vibrationer – kyla och fukt
Vibrationsdämpande handskar ger begränsat skydd vid slipning, slaggning och riktning. De fungerar därför inte som enda åtgärd

## Slide 6: Medicinska kontroller – när man utsätts för vibrationer & buller
Varför?
  Vibrationsskador – en av de vanligaste arbetsskadorna
  Buller innebär risk för hörselskador
  Krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Medicinska kontroller och Buller
  Innebär att man kan upptäcka begynnande vibrationsskador och hörselskador tidigt och vidta åtgärder så att de inte förvärras
När?
  När vissa gränser för vibrationer och buller överskridits – men svårt att mäta vibrationer på arbetsplatsen. Arbetsgivaren bör diskutera detta med företagshälsovården
  Om någon med liknande arbete fått symptom på vibrationsskador

## Slide 7: Djävulen sitter i detaljerna!
Underhåll av maskiner viktigt för att minska vibrationer och buller
Vibrationer och buller påverkas av hur mycket efterarbete som behövs – viktigt minimera behovet av efterarbete
Vid inköp av nya maskiner – glöm inte bort att ställa krav på låga vibrations- och bullernivåer
Man kan inte känna eller höra om gränsvärden för vibrationer eller buller har överskridits –företagshälsovård/arbetsmiljöingenjör kan mäta